## Slide 1: 결과 레포트_3조_10주차
신혜영, 여태수, 이강산, 전재훈, 조성익

## Slide 2: 목차
Source code
순서도
Discussion
Q&A

## Slide 3: 1. Source Code

## Slide 4: 1. Source Code
#define DIAMETER 56
float angle = (55*360/2/DIAMETER);
void pointer_turn_right(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = angle;
nMotorEncoderTarget[motorC] = -angle;
motor[motorA] = mtrspeed;
motor[motorC] = -mtrspeed;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorA] <= angle){}
}

## Slide 5
void swing_turn_right(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = 2*angle;
nMotorEncoderTarget[motorC] = 0;
motor[motorA] = mtrspeed;
motor[motorC] = 0;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorA] < 2*angle){}
}
void curve_turn_right(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = (300*360/2/DIAMETER);
nMotorEncoderTarget[motorC] = (190*360/2/DIAMETER);
motor[motorA] = mtrspeed;
motor[motorC] = mtrspeed*19/30;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorA] < (300*360/2/DIAMETER)){}
}

## Slide 6
void pointer_turn_left(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorC] = angle;
nMotorEncoderTarget[motorA] = -angle;
motor[motorC] = mtrspeed;
motor[motorA] = -mtrspeed;
nMotorEncoder[motorC] = 0;
while(nMotorEncoder[motorC] < angle){}
}
void swing_turn_left(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = 0;
nMotorEncoderTarget[motorC] = (2*angle);
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = mtrspeed;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorC] < (2*angle)){}
}

## Slide 7
void curve_turn_left(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorC] = 300*360/2/DIAMETER;
nMotorEncoderTarget[motorA] = 190*360/2/DIAMETER;
motor[motorC] = mtrspeed;
motor[motorA] = (mtrspeed*19/30);
nMotorEncoder[motorC] = 0;
while(nMotorEncoder[motorC] < (300*360/2/DIAMETER)){}
}
task main()
{
int count1 =0;
int count2 =0;
while(1)
{
nxtDisplayTextLine(1,"%d",count1%2);
nxtDisplayTextLine(2,"%d",count2%3);
while(nNxtButtonPressed != kEnterButton && nNxtButtonPressed != kLeftButton &&
nNxtButtonPressed != kRightButton){}

## Slide 8
if(nNxtButtonPressed == kEnterButton)
{
count1++;
wait1Msec(300);
}
else if(nNxtButtonPressed == kRightButton)
{
count2++;
wait1Msec(300);
}
else if(nNxtButtonPressed == kLeftButton)
{
count2--;
wait1Msec(300);
}

## Slide 9
if(count1%2==1)
{
if(count2%3 ==0)
pointer_turn_right(40);
else if(count2%3 ==1)
swing_turn_right(40);
else if(count2%3 ==2)
curve_turn_right(40);
}
else
{
if(count2%3 ==0)
pointer_turn_left(40);
else if(count2%3 ==1)
swing_turn_left(40);
else if(count2%3 ==2)
curve_turn_left(40);
}
}
}

## Slide 10: 2. 순서도

## Slide 11
시작
버튼 입력 까지 정지
버튼?
Count 2
% 3
의 결과
Count 2
%3
의 결과
좌회전
포인터 턴
좌회전
스윙턴
좌회전
커브 턴
우회전
스윙 턴
우회전
커브 턴
우회전
포인터 턴
Right
1
0
0
1
2
2
Counter 1 ++
Counter 2, ++
Counter 2 --
Yes
Left
Counter1
홀수?
Enter
No

## Slide 12: 3. Discussion

## Slide 13: 3. Discussion
원래 if(count2==0) 처럼 하나하나 if로 지정하고,
Else에 count=0 하여, 초기화 시켜줌
Count 2가 계속해서 초기화 되어 의도대로
작동하지 않는 문제 발생
현재의 코드인 if (count 2%3 == 0)과 같은 코드로 변경,
해결.

## Slide 14: 3. Discussion
원래 우회전 포인터 턴 함수의 마지막 부분은
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorC] <= angle){} 였음.
while문을 빠져 나오지 못하고 한번만 실행된 뒤
엔터,오른쪽, 왼쪽 버튼이 모두 안 눌림
앞의 코드에서 motor C가 음수 값으로 항상 참이였기 때문! 현재의 코드로 바꿔 문제 해결.

## Slide 15: 3. Discussion
원래는 시작 부분에 while(nNxtButtonPressed !=
kEnterButton && ~~ 이 아닌, 타이머를 도입하여 명령을 받도록 설계함.
타이머 사용시, 명령을 내린 후 몇 초 뒤에 실행되는 문제점 발생, 즉, 반응속도가 매우매우 느림.
현재의 코드로 바꿔 모든 버튼이 눌리지 않을 때
While문을 탈출하지 못하여 정지하도록 하여 해결.

## Slide 16: 3. Discussion
원래 버튼을 입력 받는 함수에 wait1Msec(300)이 아닌
while(nNxtButtonPressed == ~~){} 을 사용. 버튼이 눌려 숫자가 중복으로 올라가는 것을 피하기 위함.
가끔 while문을 빠져나오지 못하는
오류가 발생.
아주 짧은 시간동안 nxt가 기다리고, 멈추도록 설계.
해결.

## Slide 17: 3. Discussion
본래, 각도를 계산하는 계산식은
angle= 55/2/DIAMETER*360 였음.
그러나, 의도한대로 계산결과가 나오지 않고
값이 0으로 출력됨.
식을 angle = (55*360/2/DIAMETER)로 수정하여
문제 해결

## Slide 18: Q&A

## Slide 19: Thank you