## Slide 1
결과 레포트_3조_11주차
신혜영, 조성익, 이강산, 전재훈, 여태수

## Slide 2
INDEX
Source Code
순서도
Discussion
Q&A
01
02
03
04

## Slide 3
01 Source Code

## Slide 4
01 <Master>
#pragma config(Sensor, S1, touch1, SensorTouch)
#pragma config(Sensor, S2, touch2, SensorTouch)
task main()
{
int param=0;
int command1=0;
int command2=0;
nxtDisplayTextLine(1," Remote Control ");
nNxtExitClicks = 2;
while(1){
param =0;
command1 = 0;
command2 = 0;

## Slide 5
02 CONTENTS
if(nNxtButtonPressed == kEnterButton){
param += 1;
}
else if(nNxtButtonPressed == kExitButton){
param += 2;
}
else if(nNxtButtonPressed == kRightButton){
param += 10;
}
else if(nNxtButtonPressed == kLeftButton){
param += 20;
}
if(SensorValue(touch1)-1023 <0){
command1 =1;
}

## Slide 6
03 CONTENTS
if(SensorValue(touch2)-1023 <0){
command2 =2;
}
sendMessageWithParm(param,command1,command2);
nxtDisplayTextLine(2,"param : %d",param);
nxtDisplayTextLine(3,"command1 : %d",command1);
nxtDisplayTextLine(4,"command2 : %d",command2);
wait1Msec(200);
}}

## Slide 7
01 <Slave>
#define DIAMETER 60
float angle = (55*360/2/DIAMETER);
void pointer_turn_right(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = angle;
nMotorEncoderTarget[motorC] = -angle;
motor[motorA] = mtrspeed;
motor[motorC] = -mtrspeed;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorA] <= angle){}
}

## Slide 8
04
void swing_turn_right(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = 2*angle;
nMotorEncoderTarget[motorC] = 0;
motor[motorA] = mtrspeed;
motor[motorC] = 0;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorA] < 2*angle){}
}

## Slide 9
05
void curve_turn_right(int mtrspeed)
{
nMotorEncoderTarget[motorA] = (300*360/2/DIAMETER);
nMotorEncoderTarget[motorC] = (190*360/2/DIAMETER);
motor[motorA] = mtrspeed;
motor[motorC] = mtrspeed*19/30;
nMotorEncoder[motorA] = 0;
while(nMotorEncoder[motorA] < (300*360/2/DIAMETER)){}
}

## Slide 10
06
task main()
{
int param = 0;
int count = 0;
int command1;
int command2;
nxtDisplayTextLine(1, "My car");
wait1Msec(100);
while(1){
if(bQueuedMsgAvailable()){
param = messageParm[0];
command1 = messageParm[1];
command2 = messageParm[2];

## Slide 11
07
nxtDisplayTextLine(2, "param = %d ", param);
nxtDisplayTextLine(3, "command1 = %d ", command1);
nxtDisplayTextLine(4, "command2 = %d " , command2);
nxtDisplayTextLine(5, "count = %d ", count);
if(param == 1){
motor[motorA] = 40;
motor[motorC] = 40;
}
else if(param == 2){
motor[motorA] = -40;
motor[motorC] = -40;
}
else if(param == 0){
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
}

## Slide 12
08
else if(param == 10){
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 40;
}
else if(param == 20){
motor[motorA] = 40;
motor[motorC] = 0;
}
if (command1 == 1){
count++;
if(count%3 == 0)
pointer_turn_right(40);
else if (count% 3 == 1)
swing_turn_right(40);
else if(count%3 == 2)
curve_turn_right(40);
}

## Slide 13
09
if(command2 == 2){
3 playSound(soundBeepBeep);
wait1Msec(500);
}
wait1Msec(150);
ClearMessage();
}
}
}

## Slide 14
02 CONTENTS

## Slide 15
01 <Master>
시작
변수 초기화
LCD 출력
버튼?
param+=1
param+=2
param +=10
param+=20
터치센서 1?
command1 =1
터치센서2?
command2 = 2
메시지 전송
LCD에 변수 값 출력
Enter
Exit
Right
Left
Y
Y
N
N

## Slide 16
02 <Slave>
시작
변수 설정
LCD 출력
메시지 확인
변수 값 LCD 출력
param?
전진
후진
우회전
좌회전
command1==1?
command2==2?
count%3?
pointer 턴
swing 턴
curve 턴
count++
소리 출력
1
20
10
2
0
1
2
Y
Y
N
N

## Slide 17
03 Discussion

## Slide 18
01
전송된 메시지가 초기화 되지 않는 문제 발생
Master에서 값을 한번 받고 나면 변수를 초기화
Slave에 초기화 된 변수가 전송되어 Slave에도 변수가 초기화
문제 해결

## Slide 19
02
Count를 셀 때 한번만 세기 위해 Wait1Msec(300)을 줌
Count가 들어간 if문 뿐만 아니라 다른 if문 까지 작동 x
Master에서 Slave로 보내는 시간을 늘리고 Wait1Msec(300)을 삭제
문제 해결

## Slide 20
03
Touch 센서가 눌릴 때 1로 설정했더니 touch센서의 값으로 Slave가 작동 x
Touch 센서의 값을 받아 확인했더니 1023이 나오고 누르면 음의 값이 출력됨
Touch센서 값-1023의 값이 음수일 때 command값을 전송
문제 해결

## Slide 21
04 CONTENTS
Nxt버튼을 한번 누르면 계속 버튼에 해당하는 수행을 함
Param의 초기값인 0일때 정지하는 코드를 넣음
버튼이 아무것도 눌리지 않았을 때 정지하게 됨
문제 해결

## Slide 22
Q&A

## Slide 23
THANK YOU