## Slide 1: 기초로봇공학실험 2주차 미션
3조
신혜영, 여태수, 이강산, 전재훈, 조성익
제출일 : 2015. 09. 20

## Slide 2: Mission 1
Enter 클릭만큼 전진, 후진 반복

## Slide 3: 첫번째 미션
NXT 엔터버튼 클릭 수 만큼 전진, 후진 반복
속도 및 지속시간은 임의로 선택
엔터버튼 클릭 후 5초간 대기 시 작동

## Slide 4: Source Code
#define SPEED 50
#define TIME 2000
void move();
task main(){
int button_pressed = 0; //버튼이 눌린 횟수 초기화
clearTimer(T1);
while(time1[T1] <= 5000){
if(nNxtButtonPressed == kEnterButton){ //Enter버튼을 누르면
clearTimer(T1); //타이머를 초기화시킴
while(nNxtButtonPressed == kEnterButton){}
//버튼이 한번만 눌리게 하는 코드
button_pressed++; // 버튼이 눌린 횟수를 1씩 추가한다.

## Slide 5
nxtDisplayTextLine(1,"%d",button_pressed); //LCD화면에 버튼이 몇번 눌렸는지 나타낸다.
}
}
int count = button_pressed / 2 ;
//count -> 전진과 후진을 하는 행동을 하는 횟수 (int형 변수로 부동소수점수가 될 경우 소수점 자리를 버린다)
for(int x = count; x >0; x--){ //count수 만큼 전진과 후진을 반복
move();
}
if(button_pressed % 2 == 1){ //버튼 눌린 횟수가 홀수일 경우 한번 더 전진
motor[motorA] = SPEED;
motor[motorC] = SPEED;
wait1Msec(TIME);
}
}

## Slide 6
else if(button_pressed % 2 == 0){
}
//버튼 눌린 횟수가 홀수일 경우
void move(){
motor[motorA] = SPEED;
motor[motorC] = SPEED;
motor[motorA] = -SPEED;
motor[motorC] = -SPEED;
wait1Msec(TIME);
}

## Slide 7
False
True
False
True
Enter 버튼
클릭
5초 대기?
For문 수행
클릭 수
짝수?
한번 전진 후
종료
종료
Button_Pressed +1

## Slide 8: Mission 2
NXT 좌우 버튼으로 속도 조절

## Slide 9: 두번째 미션
NXT 좌우 버튼으로 속도 조절
속도 및 지속시간은 임의로 선택
좌우 버튼 모두 세 번 이상 push일 때 5초간 정지

## Slide 10: Source Code
int speed = 50; // 모터 스피드 = 50
int left = 0; // 왼쪽 눌린 횟수 초기화
int right = 0; // 오른쪽 눌린 횟수 초기화
while(1){
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = speed;
nxtDisplayTextLine(1, "%d %d", left, right);
// LCD화면에 왼쪽버튼이 눌린 횟수와 오른쪽 버튼이 눌린 횟수를 나타낸다.

## Slide 11: Source Code
switch(nNxtButtonPressed){
case 'kLeftButton': //왼쪽 버튼이 눌렷을경우
while(nNxtButtonPressed == kLeftButton){} //왼쪽 버튼이 한번만 눌리게 하는 코드
speed = speed -10
left = left +1; //speed값을 10만큼 낮추고 왼쪽 눌린 횟수 1추가
case 'kRightButton': //오른쪽 버튼이 눌렸을 경우
while(nNxtButtonPressed == kRightButton){} // 오른쪽 버튼이 한번만 눌리게 하는 코드
speed = speed +10;
right = right +1; // speed값을 10만큼 높이고 오른쪽 눌린 횟수 1추가
}

## Slide 12: Source Code
if( left >= 3 && right >=3){
//왼쪽 또는 오른쪽 버튼이 3번이상 눌리게 되면
left=0, right = 0; //왼쪽과 오른쪽이 눌린 횟수를 다시 초기화함
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(5000);
//5초간 멈춘후 while문 안에 있기 때문에 다시 처음으로 돌아가 모터는 speed 값을 받는다.
}
}
}

## Slide 13
Right + 1
Right Button
Enter 버튼 클릭
어떤 버튼?
속도 - 10
속도 + 10
Left Button
좌우 버튼
모두 세 번 이상?
left + 1
5초 간 대기 후
초기화
True
False
False

## Slide 14: Mission 3
장애물 피하기

## Slide 15: 세번째 미션
3개의 컵을 통과
취소버튼 1번 클릭 시 수행(2번 클릭 시 Exit)
장애물 사이의 간격, 시간 제한 없음.

## Slide 16
Notes: Mission 3 소개

## Slide 17: Source Code
#pragma config(Motor, motorB, , tmotorNXT, openLoop)
/////전진 코드/////
void forward(int speed){ ///괄호 안에 speed값을 입력받는다///
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = speed;
wait1Msec(500); }
/////왼쪽으로 회전하는 코드/////
void turn_left(){
motor[motorA] = 25;
motor[motorC] = 50;
wait1Msec(1000); }
/////오른쪽으로 회전하는 코드/////
void turn_right(){
motor[motorA] = 50;
motor[motorC] = 25;
wait1Msec(1000); }
Notes: 코딩 내용 소개

## Slide 18
task main(){
nNxtExitClicks = 2; ///취소버튼을 두 번 누르면 메인 함수를 종료한다///
while(1){
if(nNxtButtonPressed == kExitButton){ ///취소버튼이 눌리면///
while(nNxtButtonPressed == kExitButton){} ///취소버튼이 한번만 눌리게 하는 코드///
forward(30);
turn_right();
forward(30);
turn_left();
forward(30);
turn_left();
forward(60);
turn_right();
forward(30);
turn_right();
forward(60);
turn_left();
forward(30);
turn_left();
forward(30);
turn_right(); } } }
Notes: 코딩 내용 소개

## Slide 19
시작
취소 버튼
한번 클릭?
취소 버튼
두 번 클릭?
종료
장애물 피하기
True
True
False
False
Notes: 순서도 소개

## Slide 20
장애물
Notes: 수학적 접근
좌회전과 우회전의 수치가 정반대이기 때문에 회전할 때의 각도는 같다.
엇각이 같기 때문에 계속해서 평행하게 이동이 가능하다.

## Slide 21: Discussion
기술적 문제점과 문제 해결방안

## Slide 22: 공통적인 문제점
nxtDisplayTextLine 코드를 통해
버튼이 여러 번 눌리는 것을 알게 됨
NXT가 제대로 작동하지 않음.
While이 True 일 때 무한반복을 한다는 점을 이용,
버튼이 떨어지는 순간 값을 +1 해줌.

## Slide 23: 미션 1 문제점
Enter 버튼을 맨 처음 누르고 5초 뒤 움직임.
맨 처음 Enter 버튼이 아닌
마지막 Enter 버튼이 눌리고 5초 뒤에 움직여야 함.
Enter 버튼 클릭 후 타이머를 초기화.
클릭 후 5초가 지났을 때 While문을 탈출하도록 설계

## Slide 24: 미션 2 문제점
Right, Left 버튼 3번 이상 클릭 후 종료.
5초간 정지 후 다시 명령을 받을 수 있는
즉, 초기의 상태로 돌아가야 함.
Right=0, Left=0 으로 초기화

## Slide 25: 미션 3 문제점(1)
If를 단독으로 사용.
작동하지 않음.
버튼이 눌려있는 상태가 아니기 때문에
Main 함수가 시작하자마자 종료됨.
While(1)을 통해 무조건 실행되도록 설계

## Slide 26: 미션 3 문제점(2)
좌우 바퀴의 속도와 움직이는 시간 결정
너무 많이 회전하거나 너무 빠르게 직진하는 문제점.
여러 가지 값을 대입하고 가장 좋은 값 선정.

## Slide 27: Q&A