## Slide 1
결과레포트_7주차
3 조 : 신혜영, 조성익, 이강산, 전재훈, 여태수

## Slide 2
INDEX
01 Source code
02 순서도
03 Discussion

## Slide 3
Source Code
01

## Slide 4
01 CONTENTS
#pragma config(Sensor, S3, light, sensorLightActive)
#pragma config(Sensor, S1, color, sensorColorNxtFULL)
task main()
{
int light_value;
int color_value;
while(true)
{
light_value = SensorValue(S3);
color_value = SensorValue(S1);
motor[motorA] = 20 + (46 - light_value);
motor[motorC] = 20 - (46 - light_value);
if(color_value == GREENCOLOR)
{
playSound(soundBeepBeep);
wait1Msec(300);
}

## Slide 5
02 CONTENTS
else if(color_value == BLUECOLOR)
{
clearTimer(T1);
while(time1[T1] < 1000)
{
light_value = SensorValue(S3);
motor[motorA] = 40 + (46 - light_value)*1.5;
motor[motorC] = 40 - (46 - light_value)*1.5;
}
}
else if(color_value == YELLOWCOLOR)
{
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(2000);
motor[motorA] = 50;
motor[motorC] = 50;
wait1Msec(500);
}

## Slide 6
03 CONTENTS
else if(color_value == REDCOLOR)
{
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(50000);
}
}
}

## Slide 7
순서도
02

## Slide 8
01 CONTENTS
시작
motor[motorA] = 20 + (46 - light_value);
motor[motorC] = 20 - (46 - light_value);
color_value?
사운드 출력
스피드 가속
3초간 정지 후 정상속도
정지
2
3
4
5

## Slide 9
Discussion
03

## Slide 10
01 CONTENTS
Break문을 사용하여 while문을 빠져나가면 컬러인식을 한번만 하고 while문을 종료한다.
Wait1Msec(time)에서 time의 값을 많이 주어서 멈추게 한다.
문제해결

## Slide 11
02 CONTENTS
While(color_value == YELLOWCOLOR){}를 써서 해결하려고 했지만 실패
노란색 컬러를 인식한 다음에도 다시 노란색 컬러를 인식하여 수행을 한번만 하지 않는다.
노란색 컬러를 인식한 후에 조금 앞으로 가게 한다.
문제 해결

## Slide 12
03 CONTENTS
#define Threshold 50
task main(){
int light_value;
int color_value;
int speed = 50;
while(1){
light_value = SensorValue(light);
color_value = SensorValue(color);
if(color_value == 2){
nxtDisplayTextLine(1,"BLue");
speed = speed *2;
if(light_value <= Threshold){
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = speed;
}
else{
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = 0;
}
}

## Slide 13
04 CONTENTS
else if(color_value == 3){
nxtDisplayTextLine(1,"Green");
if(light_value <= Threshold){
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = speed;
}
else{
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = 0;
}
playSound(soundBeepBeep);
wait1Msec(500);
}

## Slide 14
05 CONTENTS
else if(color_value == 4){
nxtDisplayTextLine(1,"Yellow");
motor[motorA] = 30;
motor[motorC] =30;
Wait1Msec(500);
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(3000);
speed = 50;
if(light_value <= Threshold){
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = speed;
}
else{
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = 0;
}
}

## Slide 15
06 CONTENTS
else if(color_value == 5){
nxtDisplayTextLine(1,"Red");
motor[motorA] =0;
motor[motorC] =0;
break;
}
else{
nxtDisplayTextLine(1,"???");
if(light_value <= Threshold){
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = speed;
}
else{
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = 0;
}
}
}
}

## Slide 16
07 CONTENTS
앞에 쓰여진 코드로 했을 때 색깔인식을 제대로 하지 못했다. 컬러센서를 빼고 라인트레이싱만을 하면 정상작동했다.

## Slide 17
08 CONTENTS
#define Threshold 50
task main(){
int light_value = SensorValue(light);
int color_value = SensorValue(color);
int speed = 30;
while(1){
if(light_value <= Threshold){
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = speed - 15;
}
else{
motor[motorA] = speed - 15;
motor[motorC] = speed;
switch(color_value){
case 2:
nxtDisplayTextLine(1,"BLue");
speed = speed *2;
break;

## Slide 18
09 CONTENTS
case 3:
nxtDisplayTextLine(1,"Green");
playSound(soundBeepBeep);
wait1Msec(500);
break;
case 4:
nxtDisplayTextLine(1,"Yellow");
motor[motorA] = 30;
motor[motorC] = 30;
Wait1Msec(500);
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(3000);
speed = 30;
break;

## Slide 19
10 CONTENTS
case 5:
nxtDisplayTextLine(1,"Red");
motor[motorA] =0;
motor[motorC] =0;
break;
default:
nxtDisplayTextLine(1,"???");
break;
}
}
}

## Slide 20
11 CONTENTS
If문의 중첩으로 인해 처리속도가 느려져 컬러를 인식하지 못한다고 생각하여 코드를 switch문을 이용하여 다시 프로그래밍 했다.
하지만 앞에 코드와 동일한 오류가 발생했다.

## Slide 21
12 CONTENTS
#define Threshold 50
task tracing();
task main(){
int light_value = SensorValue(light);
int color_value = SensorValue(color);
int speed = 30;
startTask(tracing);
while(1){
if(color_value == 2){
nxtDisplayTextLine(1,"BLue");
speed = speed *2;
}
else if(color_value == 3){
nxtDisplayTextLine(1,"Green");
playSound(soundBeepBeep);
wait1Msec(500);
}

## Slide 22
13 CONTENTS
else if(color_value == 4){
nxtDisplayTextLine(1,"Yellow");
motor[motorA] = 30;
motor[motorC] = 30;
Wait1Msec(500);
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(3000);
speed = 30;
}
else if(color_value == 5){
nxtDisplayTextLine(1,"Red");
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
Wait1MSec(100000000);
else{
nxtDisplayTextLine(1,"???");
}
}
}

## Slide 23
14 CONTENTS
task tracing(){
while(1){
if(light_value <= Threshold){
motor[motorA] = speed;
motor[motorC] = speed - 10;
}
else{
motor[motorA] = speed -10;
motor[motorC] = speed;
}
}
}

## Slide 24
15 CONTENTS
컬러인식의 문제가 아니라 라인트레이싱에 문제가 있을 수 있기 때문에 task함수를 사용하여 라인트레이싱을 했다. 하지만 stoptask함수를 써도 task함수가 멈추지 않는 오류가 발생하였다.

## Slide 25
결론
03

## Slide 26
01 CONTENTS
컬러인식에서 문제발생
하드웨어에서 컬러센서를 수직으로 배치
문제 해결

## Slide 27
Q&A

## Slide 28
THANK YOU