## Slide 1
결과 레포트_7주차
3조_신혜영, 조성익, 이강산, 전재훈, 여태수

## Slide 2
01 Source code
02 순서도
03 Discussion
04 Q & A
INDEX

## Slide 3
01 Source code

## Slide 4
CONTENTS
#pragma config(Sensor, S3, sound, sensorSoundDBA)
#pragma config(Sensor, S4, color, sensorColorNxtFULL)
//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard !!*//
task main(){
int count = 0;
SensorValue(sound) =0;
while(1){
nxtDisplayTextLine(1,"%d", count%5);
nxtDisplayTextLine(2,"%d", SensorValue(sound));;
if(SensorValue(sound)>50){
while(SensorValue(sound) > 50){};
count++;
}

## Slide 5
CONTENTS
if(SensorValue(color) == REDCOLOR){
nxtDisplayTextLine(5, RED);
motor[motorA] = 50;
motor[motorC] = 50;
wait1Msec(500);
motor[motorA] = 100;
motor[motorc] = -100;
wait1Msec(1000);
}
else if(SensorValue(color) == BLUECOLOR){
nxtDisplayTextLine(5, BLUE);
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(1000);
motor[motorA] = 20;
motor[motorC] = 0;
wait1Msec(100);
}
switch(count%5){

## Slide 6
CONTENTS
case 1:
motor[motorA] = 30;
motor[motorC] = 30;
break;
case 2:
motor[motorA] = 30;
motor[motorC] = 10;
break;
case 3:
motor[motorA] = 10;
motor[motorC] = 30;
break;
case 4:
motor[motorA] = -5;
motor[motorC] = -5;
break;

## Slide 7
CONTENTS
default:
motor[motorA] = 0;
motor[motorC] = 0;
break;
}
}

## Slide 8
02 순서도

## Slide 9
CONTENTS
시작
파란색 인식?
파란색이 인식 안될 때 까지 1초 정지 후 좌회전
빨간색 인식?
앞으로 전진 후 한 바퀴 회전
Sound 센서값 > 50?
Count ++
Count % 5
전진
후진
좌회전
우회전
정지
True
True
True
False
False
False
1
2
0
4
3

## Slide 10
03 Discussion

## Slide 11
CONTENTS
사운드 센서 값을 크게 하였더니 박수 소리 인식이 잘 안됨
사운드 센서 값을 50으로 변경
문제 해결

## Slide 12
CONTENTS
공을 가두는 부분을 길게 하여 공이 빠져나가지 못하게 하려 했음.
문제 해결
하드웨어를 다른 방법으로 고침 (빠져나가는 곳에 갈고리)
길게 해도 빠져나감

## Slide 13
CONTENTS
문제 해결
박수소리로 전진 – 좌회전 – 우회전 – 후진 –정지 순으로 구동 되게 코드 작성
Nxt가 의도대로 작동하지 않음
마지막 박수소리가 나고 2초 뒤에 박수소리를 세서 로봇을 조종하는 코드를 작성

## Slide 14
CONTENTS
두 문제 동시에 해결
조금씩 움직여서 결국은 파란색 공을 인식하지 못하게 되고
가두는 곳에 넣기 딱 좋게 움직이게 됨
파란색 인식이 안될 때 까지 조금씩 움직임
파란공을 인식하면 계속 멈춤 +
파란공을 넣는 조종이 매우 어려움

## Slide 15
Q&A

## Slide 16
THANK YOU