## Slide 1
결과 레포트_3조_9주차
신혜영, 이강산, 전재훈, 조성익, 여태수

## Slide 2
INDEX
Source Code
순서도
Discussion
Q&A

## Slide 3
Source Code
1

## Slide 4
CONTENTS
1
#pragma config(Sensor, S4, ultra, sensorSONAR)
//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard !!*//
task main()
{
int count = 0;
clearTimer(T1);
while(1){
motor[motorA] = 20;
motor[motorC] = 20;
nxtDisplayBigTextLine(1,"%d",count);
nxtDisplayBigTextLine(3,"%d",SensorValue(ultra));
if(SensorValue(ultra) <= 13){

## Slide 5
CONTENTS
2
clearTimer(T1);
motor[motorA] = -10;
motor[motorC] = -10;
wait1Msec(400);
motor[motorA] = 40;
motor[motorC] = -40;
wait1Msec(430);
while(SensorValue(ultra) <= 13){};
count++;
}
if(count ==2){
motor[motorA] = -10;
motor[motorC] = -10;
wait1Msec(400);

## Slide 6
CONTENTS
3
motor[motorA] = 40;
motor[motorC] = -40;
wait1Msec(430);
count = 0;
}
if(time1[T1] == 3000){
count =0;
}
}}

## Slide 7
순서도
2

## Slide 8
CONTENTS
1
시작
motor[motor A] = 20
motor[motor C] = 20
3초 동안 센서와 벽 사이의 거리 13cm 이하?
후진 후 왼쪽으로 90도 회전 후 count ++
Count ==2?
후진 후 왼쪽으로 90도 회전
True
False
True
False
Count =0

## Slide 9
Discussion
3

## Slide 10
CONTENTS
1
타이머를 세는 코드를 센서인식 코드 안에
넣었더니 타이머가 초기화 되지 않음
타이머 코드를 센서인식 코드 바깥으로 뺌
타이머가 정상적으로 작동함

## Slide 11
CONTENTS
2
센서와 벽사이의 거리를 20cm이하 일 때 회전하도록 함
벽들이 밀집한 지역에서 제대로 돌지 못함
센서와 벽사이의 거리를 13cm이하 일 때
회전하도록 하여 문제 해결

## Slide 12
CONTENTS
3
모터 속도를 천천히 했더니 뒷바퀴의 마찰 때문에 전진할 때 약간씩 뒤틀림
모터 속도를 높여줌
오차가 줄어들어 벽에 부딪히는 횟수가 감소

## Slide 13
Q&A

## Slide 14
THANK
YOU